Инструкция по промывке ЦУ на автомате Nero.

Промывка заварочной камеры центрального устройства (ЦУ) кофеавтомата производится с целью очистки камеры ЦУ и тракта подачи кофе от застарелых кофейных масел и сопутствующих загрязнений. Это позволяет сохранить вкус напитка без посторонних привкусов и сохранить работоспособность ЦУ на более длительный срок.

__________________________________________________________________

Принадлежности:

1) Таблетки для промывки ЦУ для кофемашин Unicum.

2) Пинцет из комплекта поставки таблеток.

Порядок действий:

1) Откройте автомат.

2) Установите сервисный ключ.

3) Войдите в меню оператора.

4) Выберите в меню оператора пункт: 2.5.1.3.2 "Кофейное ЦУ таблеткой" (Coffee by tablet)

5) Следуйте указаниям, которые появляются в меню автомата (после подготовки автомат попросит положить таблетку)

6) При помощи пластмассового пинцета из комплекта поставки поместите 1 таблетку в заварочную камеру рабочей группы.
Разместите таблетку таким образом, чтобы она лежала на сите заварочной камеры, а не стояла на ребре.

7) Подтвердите действие в меню автомата. После этого запустится программа промывки автомата. (пролив воды будет осуществлен в автоматическом режиме).

8) По окончании промывки сделайте один эспрессо и слейте его.